Компания ВентСнаб может поставить Вам следующее вентиляционное  оборудование:

- Передвижной фильтровентиляционный универсальный агрегат ФМА – 1200 для очистки воздуха от сварочного аэрозоля, продуктов «сухой» шлифовки, заточки металла и прочей сухой невзрывоопасной неслипающейся производственной пыли. Агрегат снабжен блоком фильтров, вентилятором, воздухоприемным устройством, вращающимся на 360о. По мере насыщения фильтрующих элементов пылью и падения производительности по воздуху на 30% необходимо производить регенерацию фильтрующих элементов. Регенерацию

проводится  путём продувки сжатым воздухом или обстукиванием о ровную твердую поверхность. Срок службы фильтрующих элементов и периодичность регенерации зависит от пыли и её начальной концентрации.

Технические характеристики «ФМА-1200» (замена «MFC-1200»):

Производительность агрегата……………………. 1200 м3/ч(с учётом аэродинамического сопротивления воздухоприёмного устройства, без 1600 м3/ч)

Количество воздухоприёмных устройств………..1 шт.

Радиус обслуживания устройства…………………2 м

Диаметр воздухоприёмного устройства………….160мм

Диаметр воронки устройства……………………...250мм

Степень очистки ……………………………………до 99%(в зависимости от пыли)

Площадь фильтрующей поверхности……………..17,6м2

Потребляемая мощность до………………………...1,1 кВт

Рабочее напряжение сети…………………………...220В

Вес……………………………………………………185 кг

Упаковано в два места:

Поддон, п/э (ДхШхВ)……………………………….1200х800х1550 мм

Картонная коробка (ДхШхВ)……………………….1450х520х360 мм

- Срок изготовления оборудования до 15 рабочих дней после поступления средств на наш р/с.

- Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента реализации. Гарантия не распространяется на шланги, сменные фильтрующие элементы и прочие расходные материалы, подлежащие износу в процессе эксплуатации.

- Качество оборудования соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к качеству действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза.